## Slide 1: Passive Coherent Location Radar
NRP ALVARES CABRAL
517 ASPOF EN-AEL Lobo Sénica
Notes: l

## Slide 2
Introdução
Iluminadores de Oportunidade
Equação radar biestática
Geometria PCL
Deteção em radares PCL
  Agenda

## Slide 3
  Introdução
Monostatic Radar Geometry
β < 20°
Bi-static Radar Geometry
20° < β < 145°
Notes: Distinção entre geometrias de radares para enquadrar o radar pcl

## Slide 4
Forward Scatter Radar Geometry
145° < β < 180°
  Introdução

## Slide 5
IOs Terrestres:
DVB-T
DAB
GSM
ATC
WiFi
IOs Aéreos:
DVB-S
Mobile communication systems (Iridium, Globalstar,…)
GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO,..)
Sinal Direto
Sinal Refletido
  Introdução
Notes: DVB-T: digital vídeo broadcast - terrestrial
DAB: digital áudio broadcast
GSM: global system for moile comms
ATC: air traffic control
WiFi: (pontos de acesso wifi)

## Slide 6
Range
Doppler
Sinal Direto
Sinal Refletido
  Introdução

## Slide 7
Introdução
Iluminadores de Oportunidade
Equação radar biestática
Geometria PCL
Deteção em radares PCL
  Agenda

## Slide 8
R(t)
Bistatic range
Bistatic velocity
  Geometria PCL
Notes: Definições de bistatic range e velocity

## Slide 9
r(t)
Tendo em conta o bistatic range e a bistatic velocity, pode-se construir uma equação para um Extended Kalman Filter (EKF). Para o efeito do seguimento em coordenadas biestáticas, pode-se aproximar a equação de bistatic range a um polinómio de segundo grau:
  Geometria PCL
Notes: R: “bistatic range”
Vt: “bistatic velocity”
At: “bistatic acceleration”

## Slide 10
Bistatic ellipses
Bistatic ellipsoid
Range accuracy:
  Geometria PCL
Notes: Definir conceito de elipsoides e range acuracy
O bistatic range refere-se à medição básica do alcance feito por um sistema de radar ou sonar com transmissor e receptor separados. O receptor mede a diferença horária de chegada do sinal diretamente do transmissor e através da reflexão do alvo. Isso define uma elipse de alcance bistático constante, denominada contorno iso-range, no qual o alvo se encontra, com focos centrados no transmissor e no receptor.
𝛽: “ângulo entre R1 e R2

## Slide 11
  Geometria PCL
2 Transmissores, 1 Recetor
2 Elipsóides
2 ou 4 soluções (2D)
Infinitas Soluções (3D)
Localização PCL – Casos

## Slide 12
  Geometria PCL
3 Transmissores, 1 Recetor
3 Elipsóides
1 solução (2D)
2 Soluções (3D)
Localização PCL – Casos
Notes: 2 Soluções (3D), 1 se apenas considerarmos z menor ou maior que 0

## Slide 13
  Geometria PCL
2 Transmissores, 2 Recetores
4 Elipsóides
1 solução (2D)
1 Solução (3D)
Localização PCL – Casos

## Slide 14
  Geometria PCL
Todos os mastros com alturas semelhantes
Pouca precisão em altitude
Localização PCL – Altura semelhante entre mastros

## Slide 15
Localização PCL
Biestático
Multiestático
1 par transmissor/recetor:
Baixa resolução cross-range
Vários pares transmissor/recetor:
Boa resolução em range e cross-range
Melhor performance
  Geometria PCL

## Slide 16
Introdução
Iluminadores de Oportunidade
Equação radar biestática
Geometria PCL
Deteção em radares PCL
  Agenda

## Slide 17
  Deteção
Processamento
  Receção e reconstrução do sinal direto (reference signal, )
  Receção do surveillance signal ()
  Cross-correlation do e
  Integração de produtos da correlação (FFT)
  Filtragem de clutter
  Deteção de alvos e seguimento no domínio range/Doppler
  Processamento no plano Cartesiano
  Seguimento no plano Cartesiano

## Slide 18
Sinal Direto
Sinal Refletido
  Deteção
O detector ideal na presença de white noise gaussiano pode ser implementado com um simples fitro adaptado (Matched Filter) seguido por um teste threshold.
Notes: Pode ser facilmente demonstrado que o detector ideal na presença de white noise gaussiano (AWGN) pode ser implementado com um simples fitro adaptado (Matched Filter) seguido por um teste threshold. Depois tem de ser definido um MF para cada bistatic range e Doppler em teste.

## Slide 19
Cross-correlation
  Equação da convolução entre o sinal recebido Sr e hMF, a resposta do equivalente de um filtro adaptado
  Deteção
Notes: Cross-correlation simples, SEM DOPPLER SHIFT
Fazendo a convuloção da resposta do filtro adaptado e do sinal recebido, vem este integral

## Slide 20
Cross-correlation
  Para definir a resposta do filtro adaptado, precisamos de saber o sinal transmitido. Esse sinal é obtido pela antena de referência ((t)), logo a resposta do filtro irá ser:
  Logo,
  Deteção
Notes: A resposta é –t porque se usa o conjugado
the convolution f*g (equivalent to the cross-correlation of f(t) and g(-t))
Isto mostra que o mesmo output signal pode ser obtido por cross-correlation do input signal com o reference signal.

## Slide 21
Cross-correlation
  Para definir a resposta do filtro adaptado, precisamos de saber o sinal transmitido. Esse sinal é obtido pela antena de referência ((t)), logo a resposta do filtro irá ser:
  Logo,
Matched Filter implementation for a PCL system via a cross-correlation (Marco Martorella, Fabrizio Berizzi, SET 243 PCL Detection Fundamentals)
  Deteção
Notes: Isto mostra que o mesmo output signal pode ser obtido por cross-correlation do input signal com o reference signal.

## Slide 22
1D-CCF
2D-CCF
  Como o delay-time pode ser transformado em bistatic range, a 2D-CCF pode ser interpretada como um mapa range-Doppler.
  Deteção
Notes: O slide anterior com o matched filter não engloba os dopler shifts. Se um alvo se meche, um Doppler shift é gerado, logo o MF tem de ter isso em conta:
Assim sendo, extende-se a 1D-CCF para uma 2D-CCF,
two-dimensional cross-correlation function: Versão compensada com doppler do sinal recebido e o de referência
(Ni): doppler shift
𝜏: Delay-time
two-dimensional cross-correlation function: Versão compensada com doppler do sinal recebido e o de referência
ν (Ni): doppler shift

## Slide 23
2D-CCF discreta
  Deteção
n: “Tempo”
l: “Delay-time”
m: “Doppler shift”
N: “Número total de amostras”
Ts: “Sampling Rate”
Notes: Como os sinais são amostrados e digitais, deve-se usar uma representação numérica da equação anterior.
n: tempo
l: delay-time
m: Doppler shift
N: número total de amostras, que depende do CPI (Coherent Processing Interval)
Ts: Sampling Rate

## Slide 24
Cross-correlation
  Equação da convolução entre o sinal recebido Sr e hMF, a resposta do equivalente de um filtro adaptado
Bistatic range-Doppler map - Marco Martorella, Fabrizio Berizzi, PCL Detection Fundamentals
  Deteção
Notes: Cross-correlation simples, SEM DOPPLER SHIFT As estatísticas de decisão são normalmente organizadas em mapas de range-Doppler, que podem exibido aos operadores antes de qualquer detetor automático (comparação pixel a pixel com um limite calculado automaticamente)
Este resultado de visualização é frequentemente abordado como mapa bistático de range-Doppler. Os eixos se referem ao alcance bistático e ao Doppler bistático.

## Slide 25
Bistatic range-Doppler map - Marco Martorella, Fabrizio Berizzi, PCL Detection Fundamentals
  Deteção
Notes: Este resultado de visualização é frequentemente abordado como mapa bistático de range-Doppler. Os eixos se referem ao alcance bistático e ao Doppler bistático.

## Slide 26
Eficiência do cálculo da 2D-CCF
  Teorema de Nyquist
  CPI Longo
    Maior ganho de integração
      Melhor SNR
  Deteção
Notes: N: número total de amostras, que depende do CPI (Coherent Processing Interval)
Para uma largura de banda do intervalo B, a frequência Nyquist é de apenas 2 B.
N: número total de amostras, que depende do CPI (Coherent Processing Interval)
𝐹_𝑠≥2𝐵(max⁡〖𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)〗
Para uma largura de banda do intervalo B, a frequência Nyquist é de apenas 2 B.

## Slide 27
Eficiência do cálculo da 2D-CCF
  Exemplo:
    Para B=10MHz, CPI=1s, M=1000 e D=1000.
    N=10 000 000 amostras
    Número de multiplicações: N*M*D= 10 000 000 000 multiplicações
  Deteção
Bistatic range-Doppler map - Marco Martorella, Fabrizio Berizzi, PCL Detection Fundamentals
N: “Número total de amostras”
B: “Largura de banda”
M: “numero de range bins”
D: “numero de doppler bins”
Notes: N: número total de amostras, que depende do CPI (Coherent Processing Interval)
B: largura de banda
M: numero de range bins
D: numero de doppler bins
Os pixéis são designados a um bin com um certo nível de intensidade

## Slide 28
Eficiência do cálculo da 2D-CCF
  Exemplo:
    Para B=10MHz, CPI=1s, M=1000 e D=1000.
    N=10 000 000 amostras
    Número de multiplicações: N*M*D= 10 000 000 000 multiplicações
  SOLUÇÃO: CORRELATION FFT, DIRECT FFT e
  BATCHES ALGORITHM
  Deteção
Bistatic range-Doppler map - Marco Martorella, Fabrizio Berizzi, PCL Detection Fundamentals
Notes: N: número total de amostras, que depende do CPI (Coherent Processing Interval)
B: largura de banda
M: numero de range bins
D: numero de doppler bins
FFT: Fast Fourier transform

## Slide 29
Correlation FFT
=
    Substituindo por
    Vem,
  Deteção
Notes: Este método deriva da interpretação da 2D-CCF.
Pode-se simplesmente trocar a posição da exponencial e do reference signal para obter CCF(l,m)
n: “Tempo”
l: “Delay-time”
m: “Doppler shift”
N: “Número total de amostras”
Ts: “Sampling Rate”

## Slide 30
Correlation FFT
    A Cross-correlation pode ser calculada eficientemente no domínio de Fourier
    Onde,
  Deteção
Notes: DFT: Discrete Fourier Transform
IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform

## Slide 31
Conclusões Correlation FFT
    É de notar que a DFT de pode ser calculada apenas uma vez (para m=0), porque para outros valores de m, pode-se obter com um desvio.
  Deteção
Notes: O[N]: Complexity function
Nf: numero de doppler cells
n: tempo
l: delay-time
m: Doppler shift

## Slide 32
Direct FFT
  Deteção
Notes: Faz-se diretamente a DFT (sem a IDFT), o que implica que dependa do numero de renge cells
:número de range cells
:número de Doppler cells
n: tempo
l: delay-time
m: Doppler shift
𝑁_τ:número de range cells
𝑁_𝑓:número de Doppler cells

## Slide 33
Conclusões Correlation e Direct FFT
Diagrama Correlation e Direct FFT- Marco Martorella, Fabrizio Berizzi, PCL Detection Fundamentals
  Deteção
Notes: :número de range cells
:número de Doppler cells
𝑁_τ:número de range cells
𝑁_𝑓:número de Doppler cells

## Slide 34
Batches Algorithm
  Deteção
Notes: Os métodos de FFT direta e de correlação ainda podem ser computacionalmente muito caros. Isso se deve ao fato de que ambas as técnicas otimizam o cálculo apenas ao longo de uma dimensão, range ou Doppler.
O algoritmo de batches é implementado por meio de uma subdivisão dos sinais de referência e de surveillance em segmentos (batches).
A suposição que é feita para que o algoritmo de batches seja efetivamente aplicado é que o efeito Doppler dentro de um batch é negligenciável.
(Ni): doppler shift
𝜏: Delay-time
: comprimento do batch
: número de batches
. =N
n: tempo
l: delay-time
m: Doppler shift
N: número total de amostras, que depende do CPI (Coherent Processing Interval)
Ts: Sampling Rate
Outros algoritmos para processar a CCF - FMCW
Os métodos de FFT direta e de correlação ainda podem ser computacionalmente muito caros. Isso se deve ao fato de que ambas as técnicas otimizam o cálculo apenas ao longo de uma dimensão, range ou Doppler.
O algoritmo de batches é implementado por meio de uma subdivisão dos sinais de referência e de surveillance em segmentos (batches).
A suposição que é feita para que o algoritmo de batches seja efetivamente aplicado é que o efeito Doppler dentro de um batch é negligenciável.
ν (Ni): doppler shift
𝜏: Delay-time
𝑁_𝐵: comprimento do batch
𝑛_𝐵: número de batches
𝑛_𝐵. 𝑁_𝐵=N
n: tempo
l: delay-time
m: Doppler shift
N: número total de amostras, que depende do CPI (Coherent Processing Interval)
Ts: Sampling Rate
Outros algoritmos para processar a CCF - FMCW

## Slide 35
Batches Algorithm
    1D Cross-correlation for the r-th batch
  Deteção
Notes: : comprimento do batch
: número de batches
. =N
n: tempo
l: delay-time
m: Doppler shift
N: número total de amostras, que depende do CPI (Coherent Processing Interval)
Ts: Sampling Rate
Outros algoritmos para processar a CCF - FMCW
𝑁_𝐵: comprimento do batch
𝑛_𝐵: número de batches
𝑛_𝐵. 𝑁_𝐵=N

## Slide 36
Batches Algorithm
Batches algorithm - Signal processing scheme (Marco Martorella, Fabrizio Berizzi, SET 243 PCL Detection Fundamentals)
  Deteção
Notes: : comprimento do batch
: número de batches
. =N
n: tempo
l: delay-time
m: Doppler shift
N: número total de amostras, que depende do CPI (Coherent Processing Interval)
Ts: Sampling Rate
𝑁_𝐵: comprimento do batch
𝑛_𝐵: número de batches
𝑛_𝐵. 𝑁_𝐵=N
n: tempo
l: delay-time
m: Doppler shift
N: número total de amostras, que depende do CPI (Coherent Processing Interval)
Ts: Sampling Rate

## Slide 37
Batches Algorithm
    Batches maiores
    Menor número de batches
    DFT calcula menos iterações
    Computational load
No entanto, batches maiores introduzem um erro maior na aproximação de fase e consequentemente mais perdas de SNR.
  Deteção
Notes: batches maiores introduzem um erro maior na aproximação de fase e consequentemente mais perdas de SNR devido à Doppler phase rotation que não será compensada.

## Slide 38
Batches Algorithm
    Batches pequenos
    Maior número de batches
    DFT calcula mais iterações
    Computational load
No entanto, batches menores introduzem um erro menor na aproximação de fase e consequentemente menos perdas de SNR.
  Deteção
Comparação Batch Length com Processing Time- Signal processing scheme (Marco Martorella, Fabrizio Berizzi, SET 243 PCL Detection Fundamentals)
Peak Ratio em função do Doppler - Signal processing scheme (Marco Martorella, Fabrizio Berizzi, SET 243 PCL Detection Fundamentals)
Notes: Resultados pela Italian National Consortium for Telecommunications (CNIT)

## Slide 39
Direct Signal e Clutter Cancellation
  Deteção
(Marco Martorella, Fabrizio Berizzi, SET 243 PCL Detection Fundamentals)

## Slide 40
Direct Signal e Clutter Cancellation – Maiores constrangimentos
    Direct signal
    Target’s echo
    Presença de Clutter
  Deteção

## Slide 41
Direct Signal e Clutter Cancellation
Direct Signal
Target’s Echo
Clutter
Noise
  Deteção
Notes: Equação que representa o sinal recebido
(Ni): doppler shift
𝜏: Delay-time
N: número total de amostras, que depende do CPI (Coherent Processing Interval)
Ts: Sampling Rate
ν (Ni): doppler shift
𝜏: Delay-time
N: número total de amostras, que depende do CPI (Coherent Processing Interval)
Ts: Sampling Rate

## Slide 42
Extensive Cancellation Algorithm (ECA)
ECA consiste numa projeção do sinal recebido num subespaço que é ortogonal ao subespaço dos sinais diretos e clutter.
Para reduzir o tempo de processamento reduz-se o número de range cells onde o clutter está concentrado.
  Deteção
Notes: Como os sinais de perturbação (sinal direto e clutter) são muito mais fortes que os ecos do alvo, pode-se argumentar que o subespaço ocupado por eles pode ser facilmente estimado considerando esse sinal como réplicas de 𝑠(𝑡).
Tem de se conhecer muito bem o reference signal.

## Slide 43
Extensive Cancellation Algorithm (ECA)
Existe mais clutter em bistatic ranges com valores mais baixos.
Com isto, limita-se a análise às primeiras K bistatic range cells.
Tirando N amostras do surveillance signal,
E N+R-1 amostras do reference channel,
  Deteção
Notes: R-1 é o número de amostras adicionais a ser consideradas para obter a integração desejada que neste caso seria N/R time bins.

## Slide 44
Extensive Cancellation Algorithm (ECA)
Para obter o cancelamento do clutter, tem de se minimizar a energia residual depois de remover o clutter das primeiras K range cells.
=[]
standard solution of a Lease Square Error problem
Clutter-free signal
  Deteção
Notes: X: colunas que definem a base para um subespaço K-dimensional
B: matriz que seleciona apenas as últimas N colunas
D: matriz de delay, que faz o shift do reference signal por uma amostra de tempo (Cada D<R aplica um delay)
P: matriz que projeta o sinal recebido para o subespaço ortogonal ao subespaço definido por X

## Slide 45
Extensive Cancellation Algorithm (ECA)
  Deteção
Notes: X: colunas que definem a base para um subespaço K-dimensional
B: matriz que seleciona apenas as últimas N colunas
D: matriz de delay, que faz o shift do reference signal por uma amostra de tempo (Cada D<R aplica um delay)
P: matriz que projeta o sinal recebido para o subespaço ortogonal ao subespaço definido por X

## Slide 46
Reference Signal Cleaning
O ECA (Extensive Cancellation Algorithm) funciona efecientemente quando o reference signal é conhecido na perfeição.
Como o reference signal é diretamente recebido pela antena do radar passivo, assume-se que o sinal é uma réplica perfeita do sinal transmitido, o que não é verdade.
Usa-se então um modelo mais realístico:
Amplitude complexa da componente direta do ref signal
Componente direta do reference signal
Amplitude complexa da componente m-th do multipath
Time delay da componente do m-th multipath
Componente do ruído térmico
  Deteção
Notes: Multipath: múltiplas copias do sinal transmitido com delay (clutter)

## Slide 47
Reference Signal Cleaning – Constant Modulus Algorithm (CMA)
Este método, nomeadamente o Constant Modulus Algorithm (CMA), é definido para sinais modulados analógicos genéricos.
Reference Signal Cleaning – Digital Signal reconstruction e equalização
O multipath pode ser removido por desmodular e voltar a modular o sinal recebido para reproduzir uma cópia do sinal transmitido
Picos espúrios podem ser removidos através de um processo de equalização
  Deteção
Notes: Existem 2 métodos de Reference Signal cleaning, um para modulações analógicas (CMA) e outra para digitais.

## Slide 48
Reference Signal Cleaning – Digital Signal Reconstruction
  Deteção
Notes: Exemplos de um sinal recebido e depois desmodulado e voltado a modular (64-QAM(Quadrature Amplitude Modulation)) [constelação]

## Slide 49
Reference Signal Cleaning – Equalização
  Deteção
Notes: O sinal de referência pode ter alguma periodicidade (por exemplo, sequências piloto) que introduz picos indesejados na função de ambiguidade (AF), isto faz com que alvos que possam estar posicionados nessa zona range-Doppler fiquem camuflados.
O sinal pode ser equalizado estimando a densidade espectral de potência e comparando-a com uma gerada localmente.

## Slide 50
Introdução
Iluminadores de Oportunidade
Equação radar biestática
Geometria PCL
Deteção em radares PCL
  Agenda

## Slide 51
  Iluminadores de Oportunidade
Resumo dos Parâmetros típicos de Iluminadores de Oportunidade
Transmissão | Frenquência | Largura de Banda | 
HF Broadcast | 10 – 30 MHz | 9 kHz | 50 MW
VHF FM | 88 – 108 MHz | 200kHz | 250 kW
DAB | ~ 220 MHz | 220 kHz | 10 kW
DVB-T | ~ 750 MHz | 6 MHz | 8 kW
Cell phone base station (GSM) | 900 MHz e 1.8 GHz | 200 kHz | 100 W
Cell phone base station (3G) | 2 GHz | 5 MHz | 100 W
WiFi 802.11 | 2.4 GHz | 1.25 – 20 MHz | 100 mW
GNSS | L-band | 1 – 10 MHz | 200 W
Satelitte SAR (COSMO-SkyMed) | 9.6 GHz | 400 MHz | 28 MW
Transmissão | Frenquência | Largura de Banda | 
HF Broadcast | 10 – 30 MHz | 9 kHz | 50 MW
VHF FM | 88 – 108 MHz | 200kHz | 250 kW
DAB | ~ 220 MHz | 220 kHz | 10 kW
DVB-T | ~ 750 MHz | 6 MHz | 8 kW
Cell phone base station (GSM) | 900 MHz e 1.8 GHz | 200 kHz | 100 W
Cell phone base station (3G) | 2 GHz | 5 MHz | 100 W
WiFi 802.11 | 2.4 GHz | 1.25 – 20 MHz | 100 mW
GNSS | L-band | 1 – 10 MHz | 200 W
Satelitte SAR (COSMO-SkyMed) | 9.6 GHz | 400 MHz | 28 MW
Notes: DVB-T: digital vídeo broadcast - terrestrial
DAB: digital áudio broadcast
GSM: global system for moile comms
ATC: air traffic control
WiFi: (pontos de acesso wifi)
L-band – 1 a 2 GHz
Ku-band – 26.5 a 40 GHz
Os parâmetros-chave para radares passivos (claro que depois depende de cada caso) são a densidade de potência no alvo, a natureza da onda e a cobertura.

## Slide 52
Função de Ambiguidade
A função de ambiguidade fornece uma forma elegante de mostrar as propriedades do sinal, como a resolução, ambiguidades, estrutura dos sidelobes, tudo em range e em Doppler.
Função de ambiguidade típica de VHF FM
  Iluminadores de Oportunidade
Notes: A função de ambiguidade é determinada pelas propriedades do pulso e do filtro adaptado, e não por nenhum cenário de destino específico
A função de ambiguidade do radar é definida como o valor absoluto do envelope da saída de um filtro adaptado quando a entrada no filtro é uma versão Doppler deslocada do sinal original, à qual o filtro foi adaptado.
mostra a distorção de um pulso retornado devido ao filtro correspondente do receptor

## Slide 53
Conclusões
Os parâmetros-chave para radares passivos são a densidade de potência no alvo, a natureza da onda e a cobertura.
O efeito da cobertura do plano de elevação os iluminadores terrestres é uma Limitação significativa, particularmente na deteção e seguimento de alvos aéreos com grandes ângulos de elevação;
Os sinais de satélites geostacionários são significamente mais fracos, mas permitem uma iluminação continua;
Os sinais de SAR têm a vantagem de estar optimizados para efeitos de radar e grande densidade de potência no alvo, mas a iluminação é pouco abrangente.
  Iluminadores de Oportunidade
Notes: DVB-T: digital vídeo broadcast - terrestrial
DAB: digital áudio broadcast
GSM: global system for moile comms
ATC: air traffic control
WiFi: (pontos de acesso wifi)
L-band – 1 a 2 GHz
Ku-band – 26.5 a 40 GHz
SAR (chirp pulse, grande largura de banda)

## Slide 54
Introdução
Iluminadores de Oportunidade
Equação radar biestática
Geometria PCL
Deteção em radares PCL
  Agenda

## Slide 55
  Equação radar biestática
Equação radar monostática
Equação clássica do radar, resolvida em ordem ao alcance R:
Equação clássica do radar, resolvida em ordem à potência recebida :
Notes: Pt = potência transmitida [W]
G = ganho da antena
σ = seção transversal do radar [m²]
Pr = potência recebida [W]
𝜆 = comprimento de onda [m]
R = alcance
Pr = 10.log10(Pr) [dBW]

## Slide 56
  Equação radar biestática
Equação radar biestática
Tal como visto anteriormente, as antenas de transmissão e receção não são as mesmas e não estão no mesmo local. Como o alcance do alvo para o transmissor é diferente do alcance do alvo para o recetor, as perdas de espaço são diferentes.
Notes: Existem 2 métodos de Reference Signal cleaning, um para modulações analógicas (CMA) e outra para digitais.

## Slide 57
  QUESTÕES?